Sommario

Introduzione	2

Specifiche Tecniche Rete Lettori TMC	2

Specifiche di Collegamento tramite Porta RS232	2

COLLEGAMENTO ADATTATORE DI LINEA MICROLD	3

COLLEGAMENTO ADATTATORE DI LINEA PSLD	6

Schema Collegamento PC-LETTORI (DA PSLD/3)	8

Schema della connessione corretta BUS	9

Specifiche di Collegamento EtherNet.	10

COLLEGAMENTO ADATTATORE DI LINEA ETHERLITE	11

Modelli Apparati TMC	13

Modello TRAX	13

COLLEGAMENTO LETTORE TRAX (magnetico o di prossimità)	14

914 HotMax (Magnetico, BarCode, Prossimità) vecchio modello non più in produzione	16

914 NeoMax(Magnetico, Barcode, Prossimità)	19

Modelli Apparati X1 e X2………………………………………………………………………………………..……………………….22

# Introduzione

In questo documento sarà possibile apprendere come strutturare una Rete di Lettori TMC (predisposta per un collegamento RS232 o TCP/IP) e come effettuare il collegamento fisico dei vari apparati.

# Specifiche Tecniche Rete Lettori TMC

## Specifiche di Collegamento tramite Porta RS232

Il Sistema del Controllo Accessi, predisposto ad un collegamento RS232, è composto da un qualsiasi computer che abbia una porta RS232 (COM) a 9 pin, il programma TO.M.M.YS. per la gestione degli accessi e un Adattatore di linea NET92 (protocollo utilizzato per la trasformazione dei dati) chiamato MICROLD o PLSD/3.

Per il collegamento fra il PC e l’adattatore MICROLD/PLSD3 viene utilizzato un cavo seriale a 9 pin (tipologia modem) di lunghezza NON superiore ai 3 Mt (compreso nella fornitura).

Nell’Adattatore MICROLD/PLSD3 verrà collegata sia la linea DATI che quella di ALIMENTAZIONE A BASSA TENSIONE. Per Il MICROLD sarà necessario un Alimentatore Stabilizzato a 12V. Il PLDS3 è dotato di cavo che si collega direttamente alla presa elettrica.

I percorsi di DATI e ALIMENTAZIONE devono raggiungere tutti i lettori: le linee DATI e ALIMENTAZIONE devono costituire una connessione a “bus”.

n.b. Entrambe le LINEE devono partire dalla postazione del computer del controllo accessi (quindi porta RSR232 ( MICROLD/PSLD3), raggiungere il primo lettore, ripartire dallo stesso (cavi in By-Pass) e collegare il secondo lettore e così via.

La Connessione del BUS dal MICROLD/PSLD3 al Primo lettore, dal Primo lettore al secondo e così via DEVE essere di tipo SERIALE e non a STELLA o PARALLELO.

E’ fondamentale che il cavo DATI NON PRESENTI interruzioni, connessioni o saldature. Il cavo usato per la linea DATI deve essere un SINGOLO doppino intrecciato e schermato per RS485 (es. BELDEN 9501 oppure 9502).

Per la linea ALIMENTAZIONE può essere usato del comune cavo elettrico a due conduttori di sezione 1.5 mm.

Nel caso che la Scheda Elettronica NeoMax/HotMax o il Lettore Trax debba gestire il consenso di apertura/chiusura/accensione di un’apparecchiatura elettrica (elettroserratura, macchine solarium, tornelli, etc.) sarà necessario collegare il Relè a contatti puliti della scheda con l’apparecchiatura tramite un cavo elettrico schermato a due conduttori di sezione di 1 mm.

n.b. la Scheda Elettronica NeoMax/HotMax o il lettore Trax hanno un Relè che non fornisce alimentazione e quindi l’apparecchiatura aggiuntiva deve essere alimentata autonomamente. Si SCONSIGLIA VIVAMENTE di alimentare l’apparecchiatura aggiuntiva tramite la fornitura di bassa tensione che deriva dal MICROLD/PLSD3 (anche nel caso della semplice scheda del tornello).

### COLLEGAMENTO ADATTATORE DI LINEA MICROLD

L’adattatore di linea MICROLD deve essere collegato:

- Al PC che effettua il Controllo Accessi tramite un cavo Seriale RS232, fornito insieme all’adattatore.

- Alla Rete dei Lettori tramite un Cavo Dati e un Cavo Alimentazione.

- Ad un Trasformatore a 12v in Corrente Continua Stabilizzata, fornito insieme all’adattatore.

Come si Presenta l’Adattatore MICROLD

L’Adattatore MICROLD verrà alimentato dal Trasformatore 12v e fornirà al/ai Lettori sia l’Alimentazione necessaria che il Segnale Dati. I fili del Trasformatore e del Cavo di Alimentazione verranno collegati in PARALLELO nella morsettiera dell’Adattatore (nello stesso alloggio della morsettiera ENTRERA’ il cavo del TRASFORMATORE e in by-pass USCIRA’ il cavo che va ai lettori.)

Schema di Collegamento della Morsettiera dell’Adattatore MICROLD

I collegamenti sulla morsettiera verde da sinistra verso destra, con le viti verso l’alto (vedi figura) sono:

- Vuoto – Non Collegato

- Vuoto – Non Collegato

- Vuoto – Non Collegato

- Dati Positivo (D+)

- Dati Negativo (D-)

- Alimentazione Positivo (+)

- Alimentazione Negativo (-)

- Vuoto – Non Collegato

Nel 4 e nel 5 PARTE il CAVO DATI che andrà collegato sul Primo Lettore.

Nel 6 e nel 7 ENTRA il cavo del Trasformatore 12V ed ESCE il cavo di alimentazione del Primo Lettore.

Il Trasformatore a 12v In Corrente Continua Stabilizzata DEVE essere messo sotto GRUPPO di CONTINUITA’ per preservare sbalzi di Corrente che potrebbero danneggiare il MICROLD.

N.B. La traccia di Cavo Dati e di Cavo Alimentazione che va dal MICROLD all’ultimo lettore NON può essere superiore ai 50 Mt. Possono essere posizionati al massimo 3 Lettori (Trax, RFID, Teste Magnetiche/BarCode)

Cavo Seriale RS232 (Cavo Grigio che verrà collegato al Computer tramite COM) – MICROLD – Morsettiera Verde collegata al Cavo Dati e al Trasformatore 12v

### COLLEGAMENTO ADATTATORE DI LINEA PSLD

L’adattatore di linea PSLD deve essere collegato:

- Al PC che effettua il Controllo Accessi tramite Cavo Seriale RS232, fornito insieme all’adattatore.

- Alla rete Dei Lettori tramite un Cavo Dati e un Cavo Alimentazione.

Foto del PSLD vista Retro Connettori.

L’adattatore PSLD fornirà quindi sia l’Alimentazione che il Segnale Dati alla rete dei Lettori.

Schema di Collegamento della Morsettiera dell’Adattatore PSLD

I collegamenti sulla morsettiera verde da sinistra verso destra con viti rivolte in alto (vedi figura) sono:

- Alimentazione Positivo (+)

- Alimentazione Negativo (-)

- Vuoto – Non collegato

- Vuoto – Non collegato

- Vuoto – Non collegato

- Dati Negativo (D -)

- Dati Positivo (D +)

Foto Retro PSDL completo di Collegamenti e Alimentazione.

N.B. La traccia di Cavo Dati e di Cavo Alimentazione che va dal PSLD/3 all’ultimo lettore NON può essere superiore ad 1 KM. Possono essere posizionati al massimo 25 Lettori (Trax, RFID, Teste Magnetiche/BarCode)

### Schema Collegamento PC-LETTORI (DA PSLD/3)

### Schema della connessione corretta BUS

## Specifiche di Collegamento EtherNet.

Il Sistema del Controllo Accessi, predisposto ad un collegamento Ethernet, è composto da un qualsiasi computer sia collegato alla Rete Aziendale, il programma TO.M.M.YS. per la gestione degli accessi e un Adattatore di linea EtherLite.

Per il collegamento fra il PC e l’adattatore EtherLite avviene configurando il Computer del Controllo Accessi come Computer Master. Questo configurerà, tramite un apposito programma, l’indirizzo di Rete della Scheda EtherLite e l’ammontare dei Lettori collegati a questa. L’Adattatore verrà quindi riconosciuto come un apparato di Rete, al quale verranno collegate le varie Schede NeoMax o Lettori Trax.

L’Adattatore EtherLite verrà collegato ad una Rete 10/100/1000 Mbps e la rete deve essere Certificata per Cavi Schermati di Categoria 5 o superiore.

Nell’Adattatore EtherLite verrà collegata sia la linea DATI che quella di ALIMENTAZIONE A BASSA TENSIONE, sarà quindi necessario un Alimentatore Stabilizzato a 12V.

I percorsi di DATI e ALIMENTAZIONE devono raggiungere tutti i lettori: le linee DATI e ALIMENTAZIONE devono costituire una connessione a “bus”.

n.b. Entrambe le LINEE devono partire dall’EtherLite raggiungere la prima Scheda/Lettore, ripartire dallo stesso (cavi in Bypass) e collegare il secondo lettore e così via.

La Connessione del BUS dall’EtherLite al Primo lettore, dal Primo lettore al secondo e così via DEVE essere di tipo PARALLELO e non a STELLA o SERIALE.

E’ fondamentale che il cavo DATI NON PRESENTI interruzioni, connessioni o saldature. Il cavo usato per la linea DATI deve essere un SINGOLO doppino intrecciato e schermato per RS485 (es. BELDEN 9501 oppure 9502).

Per la linea ALIMENTAZIONE può essere usato del comune cavo elettrico a due conduttori di sezione 1.5 mm.

Nel caso che la Scheda Elettronica NeoMax/HotMax o il Lettore Trax debba gestire il consenso di apertura/chiusura/accensione di un’apparecchiatura elettrica (elettroserratura, macchine solarium, tornelli, etc.) sarà necessario collegare il Relè a contatti puliti della scheda con l’apparecchiatura tramite un cavo elettrico schermato a due conduttori di sezione di 1 mm.

n.b. la Scheda Elettronica NeoMax/HotMax o il lettore Trax hanno un Relè che non fornisce alimentazione e quindi l’apparecchiatura aggiuntiva deve essere alimentata autonomamente. Si SCONSIGLIA VIVAMENTE di alimentare l’apparecchiatura aggiuntiva tramite la fornitura di bassa tensione che deriva dall’EtherLite (anche nel caso della semplice scheda del tornello).

### COLLEGAMENTO ADATTATORE DI LINEA ETHERLITE

Immagine dell’Adattatore EtherLite nella sua Scatola.

L’Adattatore EtherLite ha la sua apposita Scatola che la preserva dagli urti, permette di vedere i Led di Status della Scheda e protegge i connettori.

La Velocità  di comunicazione dell’Adattatore Ethernet è di 10 Mbps WLAN 802.11b fino a 11Mbps. Va quindi collegata ad una Rete o ad un Router 10/100/1000 Mbps (e comunque partente dai 10 Mbps) L’Adattatore deve essere collegato alla rete con un Cavo Schermato di Classe 5c o superiore.

EtherLite è un'interfaccia di collegamento tra i vari tipi di lettori ed una rete LAN Ethernet e deve essere collegata alla rete LAN dei pc tramite il connettore RJ45 per il collegamento alla rete Ethernet con un cavo 10Base-T UTP o STP alla rete dei lettori tramite un cavo dati e cavo di alimentazione

Etherlite quindi verrà alimentata dal trasformatore 12v e fornirà quindi sia l’alimentazione che il segnale dati alla rete dei lettori. Infatti i fili del trasformatore e del cavo di alimentazione dei lettori verranno collegati in parallelo nella morsettiera dell’Etherlite.

I collegamenti da sinistra verso destra (vedi figura) sono:

- Connettore RJ45 (Rete LAN)

- Connettore verde

- Alimentazione negativo -  (nella figura colore NERO) collegato all’alimentatore e ai lettori

- Alimentazione positivo +  (nella figura colore ROSSO) collegato all’alimentatore e ai lettori

- Segnale dati negativo – (D-) (nella figura colore BIANCO) collegato ai lettori

- Segnale dati positivo + (nella figura colore BLU) collegato ai lettori

# Modelli Apparati TMC

## Modello TRAX

TRAX RFID Dimensioni 120 x 200 x 100 mm (L x H x P)

Il lettore TRAX può essere fissato al muro ad un’altezza di 110 cm circa e viene collegato alla linea dati e di alimentazione tramite un cavo di tipo telefonico (RJ11) della lunghezza massima di 3 Mt e una scatola di derivazione telefonica T-BOX (50 x 55 x 20 mm).

La T-BOX può essere posizionata nel posto dove arrivano i cavi della linea dati e di alimentazione o in una scatola di derivazione da incasso di dimensioni 150 x 100 x 70 mm (es. PT4)  o superiori, oppure all’interno di una controsoffittatura, comunque ad una distanza di massimo 3 Mt rispetto alla posizione del lettore.

In alternativa il lettore può essere fornito di un supporto verticale (diametro 110 mm) per essere collocato su un piano oppure su un tornello di accesso.

Il lettore è dotato di un relè a “contatti puliti” normalmente aperto (non fornisce quindi nessuna alimentazione) per poter pilotare un dispositivo esterno (elettroserratura, tornello etc.). La tensione massima che giunge al relè deve essere inferiore a 42Vac o 60Vdc.

Alla fine del Bus Dati sull’ultimo TRAX, deve essere collegato un resistore terminatore da 120 Ohm 1/4 W in parallelo ai morsetti NET92 dei dispositivi posti alle estremità di ogni segmento di rete.

### COLLEGAMENTO LETTORE TRAX (magnetico o di prossimità)

Il lettore verrà collegato tramite una morsettiera (che si trova nel retro del lettore sotto un coperchio di alluminio) al cavo del segnale dati, al cavo di alimentazione e all’eventuale sblocco del tornello.

I collegamenti sulla morsettiera arancio da sinistra verso destra (vedi figura) sono:

  - Sblocco tornello

  - Non collegato

  - Sblocco tornello

  - Non collegato

  - Non collegato

  - Non collegato

  - Sblocco tornello uscita

  - Sblocco tornello uscita

  - Segnale dati positivo + (nella figura colore BLU)

  - Segnale dati negativo – (D-) (nella figura colore BIANCO)

  - Alimentazione positivo +  (nella figura colore ROSSO)

  - Alimentazione negativo - (nella figura colore NERO)

Il Trax monta un relè che attualmente viene utilizzato per lo sblocco del tornello (contatti 1 e 3) e un output digitale 5Volt DC che a sua volta può pilotare un relè esterno per gestire lo sblocco del tornello in uscita.

Per gestire lo sblocco del tornello in uscita, occorre quindi:

- Collegare i cavi di sblocco del tornello in posizione 7 e 8 della morsettiera del Trax partendo da SX:

- Siccome queste due porte del trax forniscono 1 Output digitale 5Volt DC, sarà necessario aggiungere nel tornello un relè che comandi lo sblocco.

- Occorre poi passare due comandi al Trax per abilitare la funzione tramite il software CTW32:

- “%Rw”

- “%Ir”            (I è una i maiuscola)

## 914 HotMax (Magnetico, BarCode, Prossimità) vecchio modello non più in produzione

Dimensioni: scheda elettronica HotMax 65 x 70 x 30 mm (SOSTITUITA CON NUOVO MODELLO NEOMAX) collegata alla testa di lettura magnetico e bar code 130 x 37 x 30 mm

Dimensioni: Testa di Lettura di prossimità 102 x 43 x 23 mm, (da collegare alla stessa scheda di elettronica 65 x 70 x 30 mm)

I lettori sono costituiti da due unità separate: la testa di lettura e la scheda di elettronica.

Le teste di lettura sono inserite in una carrozzeria di alluminio o di plastica che va fissata ad una superficie per mezzo di due viti con testa svasata.

La scheda logica del 914 HotMax  supporta teste di lettura sia di prossimità (RFID) che a strisciamento (magnetico e barcode). La testa di Lettura è collegata alla Scheda per mezzo di un cavo lungo 2.5 m fornito col lettore.

La connessione sulla scheda di elettronica è realizzata per mezzo di due connettori a scatto "MOLEX" di differenti dimensioni forniti con la testa di lettura.

La scheda di elettronica deve essere collocata in un contenitore protetto da possibili effrazioni nel luogo dove arrivano i cavi della linea dati e di alimentazione ad una distanza di massimo 2,5 Mt rispetto alla posizione del lettore.

La Scheda HotMax è dotata di un relè a “contatti puliti” normalmente aperto (quindi non fornisce alimentazione), per poter pilotare un dispositivo esterno (elettroserratura, tornello etc.).  Il relè è in grado di commutare un carico massimo di  2 A @ 30 VDC oppure 1A @125 VAC.

Alla fine del Bus Dati sull’ultima Scheda Elettronica HotMax, deve essere collegato un resistore terminatore da 120 Ohm 1/4 W in parallelo ai morsetti NET92 dei dispositivi posti alle estremità di ogni segmento di rete.

n.b. la Scheda Elettronica HotMax è oramai fuori produzione. Questa è stata ora sostituita dalla Scheda elettronica NEOMAX.

I collegamenti sulla morsettiera nera da sinistra verso destra (vedi figura) sono:

  - Sblocco tornello

  - Sblocco tornello

  - Non collegato

  - Non collegato

  - Non collegato

  - Alimentazione negativo -

  - Alimentazione positivo +

I collegamenti sulla morsettiera verde da sinistra verso destra (vedi figura) sono:

- 1. Segnale dati positivo +

- 2. Segnale dati negativo – (D-)

## 914 NeoMax(Magnetico, Barcode, Prossimità)

Dimensioni: scheda elettronica NeoMax 80 x 54 x 20 mm collegata alla testa di lettura magnetico e bar code 130 x 37 x 30 mm

I lettori sono costituiti da due unità separate: la testa di lettura e la scheda di elettronica.

Le teste di lettura sono inserite in una carrozzeria di alluminio o di plastica che va fissata ad una superficie per mezzo di due viti con testa svasata.

La scheda logica del 914 NeoMax  supporta teste di lettura sia di prossimità (RFID) che a strisciamento (magnetico e barcode). La testa di Lettura è collegata alla Scheda per mezzo di un cavo lungo 2.5 m fornito col lettore.

La connessione sulla scheda di elettronica è realizzata per mezzo di due connettori a scatto "MOLEX" di differenti dimensioni forniti con la testa di lettura.

La scheda di elettronica deve essere collocata in un contenitore protetto da possibili effrazioni nel luogo dove arrivano i cavi della linea dati e di alimentazione ad una distanza di massimo 2,5 Mt rispetto alla posizione del lettore.

La Scheda NeoMax è dotata di un relè a “contatti puliti” normalmente aperto, per poter pilotare un dispositivo esterno (elettroserratura, tornello etc.).  Il relè è in grado di commutare un carico massimo di  2 A @ 30 VDC oppure 1A @125 VAC.

Alla fine del Bus Dati sull’ultima Scheda Elettronica NeoMax, deve essere collegato un resistore terminatore da 120 Ohm 1/4 W in parallelo ai morsetti NET92 dei dispositivi posti alle estremità di ogni segmento di rete.

I collegamenti sulla morsettiera da 8 da sinistra verso destra (vedi figura) sono:

- Alimentazione positivo +

- Alimentazione negativo -

- Segnale dati negativo – (D-)

- Segnale dati positivo +

Nella ultima Neo Max che chiude il circuito, va inserita la resistenza che è in dotazione con la scheda. La resistenza va inserita a ponte nella morsettiera alle posizioni 2 e 3 a cavallo del segnale dati.

I collegamenti sulla morsettiera nera da 6 da sinistra verso destra (vedi figura) sono:

- Sblocco tornello

- Sblocco tornello

## MODELLI 930 X1 E 930 X2

## X1                                                                       X2

Dimensioni :    120x130x52 mm

X1 e X2 possono essere alimentati sia con un adattatore 10..48 Vdc (che deve essere collegato ai morsetti +VDCIN e GND del connettore a vite estraibile M4 – vedi figura della scheda – non funziona invertendo la polarità), sia tramite PoE (Power over Ethernet, IEEE802.3af), tipo A “end-span” (direttamente dallo switch) o tipo B “mid-span” (usando le due coppie del cavo Ethernet non utilizzate dai segnali dati). Controllate attentamente nello schema le etichette di tutti i collegamenti della morsettiera a vite e fate attenzione al corretto orientamento. E’ qui mostrata la versione di hardware 009.

Per i lettori x1 e x2  sarà necessario un Alimentatore Stabilizzato a 12V se non viene utilizzata la tecnologia POE.

I Lettori X1 e X2 sono dotati di un relè a “contatti puliti” normalmente aperto (quindi non fornisce alimentazione), per poter pilotare un dispositivo esterno (elettroserratura, tornello etc.).  Il relè è in grado di commutare un carico massimo di  1 A @ 30 VDC

Collegando il connettore RJ45, un effetto visibile sulla scheda è l’accensione del LED rosso LAN STATUS di controllo attività Ethernet .Se lampeggia, significa che è stata rilevata attività di rete.

## MODELLI APROMIX

Collegamento fisico :

Dentro il lettore va collegato il cavo al connettore 1 (bucando la parte 2 per passare internamente).

I cavi esterni vanno collegati :

1) Cavo blu , un capo al connettore bianco fornito l’altro all’interno del lettore (vedi immagine sopra)

2) Cavo bianco ,allo switch (o HUB o comunque alla rete LAN)

3) Cavo nero , alimentazione (va inserito il connettore finchè non fa uno scattino)

# Text boxes

Cavo Trasformatore 12V Stab.

Cavo Alimentatore Lettori

Cavo Segnale Dati

Cavo Alimentazione Lettori

Cavo segnale dati

Morsettiera

Cavo seriale al computer

Cavo dati ai lettori

Alimentazione ai lettori e all’alimentatore a 12v

Rete LAN

Cavo alimentazione 12v

Cavo segnale dati

Sblocco del tornello

Cavo alimentazione 12v

Cavo sblocco tornello

Cavo segnale dati

Connessione al lettore

Cavo alimentazione 12v

Cavo segnale dati

Cavo sblocco tornello

Connessione al lettore